Załącznik nr 5 do SIWZ  4/ZSSiM/2020

…………………………………….

wykonawca

Parametry techniczne

Marka ……………………………………..

model / typ / wersja  ………………………………………………………………………………………….

| Poz. | Parametr wymagania minimalne | potwierdzenie / opis wykonawcy (wpisać TAK lub podać wartość / dane) |
| --- | --- | --- |
| Nadwozie: |
| 1 | minimalne wymiary dł. × szer. × wys. [mm] 2465 × 1195 × 1570 podać dane / wartość |  |
| 2 | minimalny rozstaw osi [mm] 1900 podać dane / wartość |  |
| 3 | prześwit minimalny [mm] 1340 podać dane / wartość |  |
| 4 | Ilość siedzeń: minimum 2 podać dane / wartość |  |
| Napęd: |
| 5 | rodzaj silnika bezszczotkowy DC |  |
| 6 | napęd tylna oś |  |
| 7 | rodzaj baterii - żelowe |  |
| 8 | pojemność baterii minimum 12 V, 120 Ah podać dane / wartość |  |
| Podwozie: |
| 9 | zawieszenie przód: kolumna McPherson’a |  |
| 10 | zawieszenie tył: dowolne podać dane / wartość |  |
| Hamulce: |
| 11 | rodzaj hamulca (przód / tył): tarczowy / tarczowy |  |
| 12 | hamulec postojowy ręczny |  |
| 13 | system hamulcowy hydrauliczny |  |
| Wydajność: |
| 14 | minimalna zdolność pokonywania wzniesień [%], przy pełnym naładowaniu 15% |  |
| 15 | minimalny zasięg [km]: 90 podać dane / wartość |  |
| Wyposażenie: |
| 16 | elektryczne boczne szyby |  |
| 17 | lampa cofania |  |
| 18 | sygnalizacja dźwiękowa |  |
| 19 | odtwarzacz muzyki MP3 |  |
| 20 | 2 głośniki |  |
| 21 | wejście na USB/SD/JACK 3.5 mm |  |
| 22 | nawiew powietrza do wewnątrz |  |
| 23 | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 |  |

………………………………………………

Podpis wykonawcy